К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ МАЛОЭРОЗИОННЫХ ПОРОХОВ

А.И.Хацринов, Т.А.Енейкина, Р.Ф.Гатина,, В.М.Данилов, А.Ю.Фролов*

(ФГУП «Государственный НИИ химических продуктов, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Светлая, 1; Инновационный фонд «РиВКНОРОС», г. Москва)

Известно, что основной причиной «живучести» ствола является материальный износ его внутренней поверхности в результате высокой температуры пороховых газов (разгарно-эрозионное действие - РЭД). Повысить живучесть ствола можно не только за счет разработки защитных металлических покрытий, новых сплавов, конструкций защитных средств, но и путем изыскания новых рецептур малоэрозионных порохов. В большинстве случаев температуру пороховых газов снижают в результате применения нитратов целлюлозы (НЦ) с низким содержанием азота, флегматизации пороховых гранул, а также высокоазотистых соединений. В последнем случае разбавление пороховых газов азотом способствует снижению их температуры и окисляющего действия на канал ствола. Целесообразно для уменьшения РЭД вводить вещества, которые в процессе термораспада связывали бы выделяющиеся окислы азота и другие реакционно-способные радикалы. Наиболее эффективными противоэрозионными добавками должны быть соединения, вводимые в порох в качестве стабилизаторов химической стойкости (СХС), так как они достаточно энергично взаимодействуют с окислами азота и другими продуктами распада НЦ еще в конденсированной фазе, и тем самым, изменяют первоначальный и последующий газовый состав продуктов разложения.

Предсказание параметров горения (взрыва), в частности давления, температуры и состава продуктов сгорания на основе физико-химических характеристик порохов, таких, как элементный состав, плотность, энтальпия или внутренняя энергия, является одной из важнейших задач теории взрывчатого превращения. Для определения указанных характеристик чаще всего применяют термодинамический метод исследования с использованием какого-либо уравнения состояния с вириальными коэффициентами в зависимости от того, какие процессы исследуют: горение [1], взрыв [2] или детонацию [1,3-5]. Учитывая это, были проведены термодинамические расчеты Ч характеристик продуктов сгорания для составов порохов, содержащих в / качестве охлаждающих добавок, способных одновременно выполнять функции СХС, следующие вещества: бимочевина, диаммониевая соль метилендисалициловой кислоты (ДС МДК), калиевая соль щавелевой кислоты (КЩК) и новое высокоэффективное соединение 6-этокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолин (IFO-6ET) [6] (табл.1).

Таблица 1 - Характеристики составов

| Образец | Содержание компонентов, масс.% держание компонен тов, мае. % |
| --- | --- |
|  | Пироксилин (212 мл NO/г) | Этил-ацетат | Вода | IFO-6ЕТ | Бимоче вина | КШК | ДСМДК | ДФА | Графит |
| 1 | 93,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 5,0 | - | - | - | 0,1 |
| 2 | 88,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 10,0 | - | - | - | 0,1 |
| 3 | 78,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 20,0 | - | - | - | 0,1 |
| 4 | 93,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | 5,0 | - | - | 0,1 |
| 5 | 88,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | 10,0 | - | - | 0,1 |
| 6 | 78,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | 20,0 | - | - | 0,1 |
| 7 | 93,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | _ | 5,0 | - | 0,1 |
| 8 | 88,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | _ | 10,0 | - | 0,1 |
| 9 | 78,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | - | 20,0 | - | 0,1 |
| 10 | 97,5 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | - | - | - | - | 0,1 |
| 11 | 97,4 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - | 0,8 | 0,1 |
| 12 | 94,2 | 0,5 | 0,3 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 13 | 89,2 | 0,5 | 0,3 | 10,0 | - | - | - | - | - |
| 14 | 79,2 | 0,5 | 0,3 | 20 | - | - | - | - | - |

Примечание. 1. Стойкость порохов при вводе   0,3-0,6 мас. % бимочевины, КЩК или ДСМДК составляет   3,5-5,0 кПа при норме не более 8 кПа , соответственно, а при вводе 0,2 мас.% IFO-6ET - 1,0-2,0 кПа.

Расчет выполнялся по программе "REAL-M" , разработанной МВТУ им. Баумана [7]. С этой целью предварительно в изобарных условиях были получены   экспериментальные   значения   энтальпии   образования   некоторых указанных соединений. Степень чистоты продуктов не менее 99 %. Для IFO-6ЕТ содержание основного компонента оценивалось дериватографическим методом (рис.1). При определения теплового эквивалента калориметрической установки в качестве стандарта использован штатный баллиститный порох НБпл. Воспроизводимость удельной энергии сгорания пороха (Qж)составляет 0,5 % при среднем значении Qж = 5,05 МДж,кг (1200 ккал/кг). Полученные значения теплот сгорания приведены в табл. 2. Для сравнения в табл. 2 представлены также расчетные данные, определенные по формуле (1)

Qж=(Т1- 298) Сv.= (1-298/Т1) F / (п-1)/4,19,	(1)

где Сv - теплоемкость смеси пороховых газов в постоянном объеме, кДЖ/(кг К); Т1 - температура смеси продуктов сгорания, К; F - сила пороха, кДж/кг; п -показатель политропы.

Значения  теплоемкости,  политропы  и  температуры  смеси  продуктов сгорания определялись по программе [7,8]. Таблица 2 - Значения удельной энергии сгорания пороховых составов

| Состав | Удельная теплота | сгорания, МДж/кг | Относительная ошибка, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | расчетная | экспериментальная |  |
| НБпл без добавок | 1200 | 1181 | 1,6 |
| + 5% IFO-6ET | 1050 | 1027 | 2,2 |
| +10%IFO-6ET | 902 | 922 | -2,2 |
| + 5% бимочевины | 1112 | 1092 | 1,8 |
| + 10% бимочевины | 1022 | 1016 | 0,6 |
| + 5% КЩК | 1121 | 1146 . | -2,2 |
| +10%КЩК | 1049 | 1057 | -0,8 |

Таким образом, ввод 10 маc. % соединения к эталонному пороху НБпл снижает удельную энергию сгорания смеси до 30%. Полученные значения позволяют оценить энтальпии образования Н0f298 каждого компонента с точностью ± 2% (табл.3). Для сравнения представлены известные энтальпии образования штатных компонентов порохов: дифениламина (ДФА), централита 11, этилацетата, воды, графита и нитратов целлюлозы с содержанием азота 212,1 мл NO/г[9].

Таблица 3 - Энтальпии образования соединений

| Соединение | Условная элементарная формула, Моль/кг | Энтальпия, кДж/кг |
| --- | --- | --- |
| НЦ(212мл №)/г) | С21,253 Н25,962 036.630 N9,459 | -2439 |
| Этилацетат | С45,3993 H90J997 022,6999 | -5445 |
| Вода | Н111,0185055 055,5093 | -15866 |
| IFO-6ET | С63,9269 Н95,8904 04,5662 N4,5662 | -315 |
| Бимочевина | С16,9491 Н50.8474 016,9491 N33,8983 | -5650 |
| Калиевая соль щавелевой кислоты | С12,0337 024,0674 К12,0337 | -5950 |
| ДСМДК | С46,5838 Н55,9006 018,6335 N6,2111 | -650* |
| Централит 11 | С62,4210Н66,5823 04,1614 N8,3228 | -374 |
| ДФА | С70,91ПН65,002 N5,909 | +692 |
| Графит | С83,257 | 0,0 |
| НБпл | С19,6410 Н 27,7837 036,9675 N10,3245 | -2296 |
| Примечание -* Приведено расчетное значение счетное значение |  |

Расчетные значения термодинамических характеристик порохов, необходимые для вычисления разгарно-эрозионного действия, приведены в табл.4.

Таблица 4- Расчетные термодинамические параметры пороховых составов

| Образец | Исходное содержание азота, моль/кг | Сила, кДж/кг | Температура, К | Удельный износ ствола, мк/выстр. | Содержание компонентов, моль/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СО | СО2 | Н2О | Н2 |
| 1 | 10,580 | 1058,7 | 2966 | 13,0 | 4,57 | 16,71 | 9,67 | 4,43 |
| 2 | 11,800 | 1044,9 | 2695 | 9,6 | 4,08 | 16,98 | 9,31 | 5,30 |
| 3 | 14,241 | 1016,8 | 2162 | 3,7 | 3,51 | 16,99 | 8,48 | 7,09 |
| 4 | 8,886 | 1057,8 | 3104 | 13,8 | 5,13 | 15,91 | 9,03 | 3,41 |
| 5 | 8,413 | 1048,4 | 2970 | 11,6 | 5,09 | 15,49 | 8,35 | 3,18 |
| 6 | 7,467 | 1025,8 | 2766 | 8,7 | 4,97 | 14,69 | 6,92 | 2,71 |
| 7 | 9,196 | 1039,4 | 2999 | 15,4 | 3,94 | 18,81 | 8,81 | 5,30 |
| 8 | 9,034 | 1003,9 | 2764 | 11,9 | 3,00 | 21,00 | 7,62 | 7,21 |
| 9 | 8,708 | 914,2 | 2330 | 4,2 | 1,78 | 24,37 | 4,88 | 10,74 |
| 10 | 9,268 | 1050,3 | 3149 | 15,8 | 4,68 | 17,33 | 9,37 | 4,24 |
| И | 9,260 | 1049,1 | 3125 | 15,8 | 4,68 | 17,27 | 9,47 | 4,27 |
| 12 | 8,404 | 1008,4 | 2822 | 12,9 | 3,31 | 20,00 | 8,27 | 6,65 |
| 13 | 8,894 | 919,10 | 2387 | 5,3 | 2,10 | 23,21 | 5,96 | 10,31 |
| 14 | 9,128 | 769,22 | 1988 | 1,5 | 1,49 | 23,92 | 3,27 | 10,27 |

Средний износ ствола определяется по формуле (2)

(2)

где µ0-удельный диаметральный износ канала ствола при выстреле зарядом «Заколка», равный 15,5 мкм/выстр.;

Rc -отношение числа молей С02 к числу молей СО в составе продуктов сгорания метательного заряда;

RH - отношение числа молей Н20 к числу молей Н2 в составе продуктов сгорания метательного заряда;

R - универсальная газовая постоянная, равная 1,981 кал/моль;

∆Н -разность теплоты парообразования железа и окиси железа;

∆Н= ∆Н (Fe) - ∆Н (FeO) = 27620 кал/мол;

Т1 - изохорно-адиабатическая температура смеси продуктов сгорания заряда;

Х- содержание титана и магния в составе пороха, % (равно 0);

К- поправочный коэффициент согласования, К=1000.

Таким образом, согласно полученным данным для систем, содержащих калиевую соль ЩК характерно образование нитрида и гидрида калия (KN, КН), так как при высоких температурах активность азота как окислителя достаточно высока [10]. Снижение азота в системах 4-6 привело к заметному повышению температуры горения пороховых газов за счет наличия теплотворного металла и образования конденсата, что аналогично результатам . получаемым при вводе алюминия [11].)

Наименьшие температура пороховых газов и разгарно-эрозионное действие характерно для составов, содержащих IFO-6ET и бимочевину. На примере этих соединений установлено, что доминирующее влияние на РЭД газов оказывает не столько содержание азота, сколько состав продуктов сгорания. Так, окись углерода при высоких температурах (более 105°С) взаимодействует с железом с образованием летучей жидкости -пентакарбонил железа Fe (СО)5 [12], которая, удаляясь с поверхности ствола способствует дальнейшему    разрушительному    воздействию СО.  Поэтому    снижение содержания СО в составе пороховых газов должно обеспечивать снижение РЭД газов.

Чтобы приблизить энергетические характеристики составов с БМ и IFO-6ET к уровню штатных аналогов, содержание этих компонентов должно находиться в пределах 10-15 мас.%. Сферические пороха такого состава целесообразно использовать, например , в спортивно-охотничьем оружии, где не требуется высокая начальная скорость пуль (дробового снаряда), но при этом снижается износ оружия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Расчет параметров и составов продуктов детонации низкоплотных смесей различного агрегатного состояния / Губин С. А., Михалкин В.Н., Одинцов В.В. и др.// Хим. физика, 1983.-№3.-С. 422-427.

2.Дубнов Л.В., Бахаревич Н.С., Романов А.И. Промышленные взрывчатые вещества.- М.:Недра, 1988.

3.	Губин С.А., Одинцов В.В., Пепекин В.И. Термодинамический расчет
идеальной и неидеальной детонации //Физика горения и взрыва, 1987.- Т.23,
№4.-С.75-87.

4.	Мейдер Ч.Численное моделирование детонации// Под ред
В.П.Коробейникова, П.И.Чушкина.- М.:Мир, 1985.

- Фингер М., Ли Е., Хелм Ф и др./ Влияние элементарного состава на детонационные свойства ВВ// Детонация и взрывчатые вещества/ Под ред. А.А.Борисова.-М. Мир, 1981.

- К вопросу применения нового стабилизатора химической стойкости порохов IFO-6ET / Р.Ф.Гатина, Т.А.Енейкина, В.Ф.Сопин, А.А.Староверов, А.И.Хацринов и др.//Бутлеровские сообщения, 2005.- Т.6, №!.- С.75-80.

7.	Разработка методов алгоритмов и программ расчета
термодинамических процессов при горении порохов. Экспериментальные
исследования / Отчет по ОКР. Рук-ль Г.Н.Марченко, Казань, 1984.- с- инв.
19173.

8.Система термодинамических расчетов свойств продуктов сгорания при повышенных давлениях - REAL-M/ Отчет МВТУ; Б.Г.Трусов, А.И.Макиенко, Г.В.Белов, В.М.Данилов.- Москва, 1985.-    с.

9.Энтальпия образования компонентов СРТТ и порохов. Справочник. М.:ЦНИИНТИ и ТЭИ, 1987.-   с- инв. 22540.

Ю.Апин А.Я.,Лебедев Ю.А.,Нефедова О.И. Реакции азота при взрыве // Журн.физ.химии, 1958.-Т.32, № 4.-С.819-834.

11 .Ильин А.П., Решетов А.А. Состав конденсированных продуктов детонации смесевых взрывчатых веществ // Физика горения и взрыва, 1999.-Т.35,№4.-С.92-94.

12. Глинка Н.А. Общая химия.- Л.: Химия, 1983.-702с.